## Slide 1
DRONES PARA EL AGRO
Marco normativo
en Argentina
Qué regula el equipo, el vuelo y cada caso de uso
AERONÁUTICA
USO Y CARGA
TERRITORIO
Peso · diseño · altura
Imagen · pulverización · fauna
Nación · provincia · municipio
Síntesis ejecutiva · corte normativo 27/08/2026
5
diapositivas
Notes: La presentación resume el informe normativo completo. La idea central es que no existe una única habilitación para drones agrícolas: el régimen cambia con el equipo, el vuelo, el uso y el territorio.
[Sources]
- Informe: Marco_normativo_drones_agro_Argentina.md, versión 2, 27/08/2026
- https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/342275/20260522?anexos=1
[/Sources]

## Slide 2
DRONES PARA EL AGRO · ARGENTINA
Cada variable activa una autoridad distinta
02
VARIABLE
NORMA / AUTORIDAD
DECISIÓN PRÁCTICA
01
Aeronave
Peso máximo + ala rotativa o fija
ANAC · RAAC 100, 101 y 102
Categoría, registro y certificados
02
Vuelo
Zona, altura y espacio aéreo
ANAC + navegación aérea
Operación abierta o autorización
03
Misión
Imagen, pulverización o fauna
SENASA + provincia + municipio
Receta, registros, distancias y permisos
04
Radio
Bandas, potencia, antenas y enlace
ENACOM · RAMATEL
Modelo y configuración homologados
05
Datos
Personas, ubicación y nube
Ley 25.326 + Disp. 20/2015
Finalidad, privacidad y transferencia
La frecuencia no se define de forma genérica: se verifica para cada modelo y configuración.
Notes: Esta diapositiva muestra por qué no alcanza con mirar sólo el peso. La frecuencia del mando no tiene un valor regulatorio único para todo dron: se debe verificar la homologación del modelo, las bandas, la potencia y las antenas usadas.
[Sources]
- https://docs.anac.gob.ar/index.php/s/N9qiMtmSD7sAskL/download/RAAC%20PARTE%20100.pdf
- https://enacom.gob.ar/homologacion-de-equipos_p347
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-247311/texto
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-458-2025-414488/actualizacion
[/Sources]

## Slide 3
DRONES PARA EL AGRO · ARGENTINA
El uso rural puede cambiar la categoría
03
PESO MÁXIMO DE DESPEGUE
< 250 g
Fuera de RAAC 100–102*
250 g a < 25 kg
Categoría Abierta si cumple condiciones
25 kg a < 150 kg
Categoría Específica, como regla
≥ 150 kg
Categoría Certificada
EXCEPCIÓN RURAL
Ala rotativa + operación exclusivamente rural → Abierta sin límite de peso
LÍMITES OPERATIVOS PRINCIPALES
122 m
Altura general en espacio no controlado
1
Dron por piloto, salvo excepción
NO
Sobrevuelo de multitudes
SIEMPRE
Ceder paso a aeronaves tripuladas
Registro recomendado como obligatorio desde 250 g · Seguro: aplicar criterio conservador
*La exclusión por peso no elimina privacidad, propiedad ni fauna.
Notes: La lectura rápida es: hasta 25 kg la categoría Abierta es el punto de partida. Desde mayo de 2026, un multirrotor que opera sólo en zona rural puede permanecer en Abierta sin límite de peso. Un dron pesado de ala fija no debe asumir esa excepción. La altura general de 400 pies equivale a unos 122 metros.
[Sources]
- https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/342275/20260522?anexos=1
- https://docs.anac.gob.ar/index.php/s/N9qiMtmSD7sAskL/download/RAAC%20PARTE%20100.pdf
- https://docs.anac.gob.ar/index.php/s/THew2zTNXkbnWrY/download/RAAC%20PARTE%20101.pdf
- https://docs.anac.gob.ar/index.php/s/MwMRqyjAWnBnJR6/download/RAAC%20PARTE%20102.pdf
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-17285-24963/actualizacion
[/Sources]

## Slide 4
DRONES PARA EL AGRO · ARGENTINA
Intervenir agrega más requisitos que observar
04
01
Monitoreo
RGB · multiespectral · térmica
• Registro ANAC desde 250 g
• Revisión de espacio aéreo
• Permiso del campo
• Privacidad y datos
• Seguro conservador
02
Pulverización
Químicos o biológicos
• Producto y uso autorizados
• Receta profesional
• Empresa, equipo y operador
• Distancias + municipio
• Seguro, calibración y registros
03
Fauna / liberación
Disuasión, captura o control biológico
• Agente o especie identificados
• Autoridad ambiental o de fauna
• Origen, transporte y cuarentena
• Permiso específico
• Posibles prohibiciones
→
→
PERSONA QUE OPERA
Abierta nacional: licencia, CMA y CETA no son obligatorios como regla aeronáutica.
Pulverización: la provincia puede exigir licencia, capacitación, matrícula y registros adicionales.
Notes: El cambio principal no es técnico sino normativo: capturar imágenes activa pocas capas; dispersar un producto activa SENASA, provincia, municipio, receta, distancias y seguridad química. Actuar sobre fauna agrega permisos de especie y puede estar prohibido. En categoría Abierta nacional no se exige licencia como regla, pero una provincia puede exigirla para pulverizar.
[Sources]
- https://www.argentina.gob.ar/anac/aeronaves/registro-nacional-de-aeronaves
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-458-2025-414488/actualizacion
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-247311/texto
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-22421-38116/texto
- https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/285432/
- https://portal.entrerios.gov.ar/prensa/noticias/78372
[/Sources]

## Slide 5
DRONES PARA EL AGRO · ARGENTINA
Monitorear primero reduce la carga regulatoria
05
GRADO DE DEFINICIÓN PARA DRONES APLICADORES
Córdoba · Santa Fe
Marco específico para drones
Requisitos expresos y procesos definidos
Buenos Aires · Entre Ríos
Drones reconocidos
Exigen combinar normas y registros
La Pampa
Tecnología en evaluación
Falta una subcategoría completa
Corrientes · Chaco · Formosa · Misiones
Leyes generales
Clasificación formal antes de aplicar
RECOMENDACIÓN
1
Empezar con monitoreo rural
Imágenes, permiso, registro y privacidad.
2
Validar el diagnóstico
Ingeniero agrónomo cuando haya prescripción.
3
Pilotear la aplicación
Una provincia definida + matriz municipal.
DECISIÓN DE DISEÑO
Separar monitoreo y aplicación como dos líneas operativas y regulatorias.
Relevamiento inicial de Pampa y Litoral; cada municipio requiere control propio.
Notes: El cuadro no mide qué provincia es mejor. Mide cuánto está definido el tratamiento del dron aplicador. Para el proyecto conviene validar primero el servicio de monitoreo y dejar la pulverización como una segunda línea, empezando en una provincia con regulación expresa y control municipal completo.
[Sources]
- https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2026/48/569974
- https://bioagroindustria.cba.gov.ar/index.php/resolucion-101-2026/
- https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/285432/
- https://portal.entrerios.gov.ar/prensa/noticias/78372
- https://ambiente.lapampa.gob.ar/leyes-provinciales/ley-n-3288.html
- https://hcdcorrientes.gov.ar/leyes-diputados/Ley4495.pdf
- https://produccion.chaco.gob.ar/2025/05/21/capacitacion-para-aplicadores-de-biocidas-en-gancedo/
- https://archivos.formosa.gob.ar/media/uploads/guia_tramites/normas/norma_108.pdf
- https://www.diputadosmisiones.gov.ar/nuevo/archivos/proyectos/P50012.pdf
[/Sources]